# Module d'entrées 8 canaux 24V
Couplés au contrôleur de bus de terrain, les modules d'entrées digitales à 8 canaux 24V DC (Wago 750-430) permettent de connecter des boutons poussoir, ainsi que n'importe quel signal d'entrée tout ou rien.
La borne permet de raccorder 8 contacts secs et elle est séparé galvaniquement.

Wago 750-430
Le câblage des interrupteurs s'effectue en basse tension 24V et en injectant du +24V dans la borne d'entrée. Pour ce faire, on peut donc câbler comme présenté sur la figure ci-dessous, en utilisant l’alimentation 24V de l'automate.

Schema Inter
Le câblage des interrupteurs dans une habitation se conforme aux prérequis d'installation.
## Programmation
La programmation d'un interrupteur se fait grâce au logiciel Calaos Installer. Vous aurez besoin éventuellement du numéro de l'entrée automate de l'interrupteur. Par exemple, sur le schéma ci-dessus, l'inter 1 est connecté sur l'entrée automate 0 et l'inter 2 sur l'entrée automate 1.
Bien entendu, la 1ère borne d'entrée commence la numérotation et continu avec les bornes d'entrées suivantes. Donc la 1ère borne commence à 0, la suivante a 8, etc...